# Description d’un Pied à Coulisse

Un Pied à coulisse est un appareil de mesure longueur. Il comporte une partie mobile, le coulisseau qui coulisse sur une règle. La règle et le coulisseau possèdent des becs entre lesquels on serre modérément la pièce à mesurer.

# Un pied à coulisse au 1/50ème de mm permet de mesurer :

- Des dimensions extérieures,

- Des dimensions intérieures.

# Pour mesurer des profondeurs, il existe des jauges de profondeur de résolution de 0.02mm.

# Utiliser un pied à coulisse

- Lecture de la mesure

La lecture de la mesure sur un pied à coulisse se fait en deux temps :

- Lecture des millimètres sur la règle,

- Lecture des dixièmes de millimètres sur le vernier.

# Principe de lecture

# La lecture de la mesure se fera en plusieurs étapes sur la règle et le coulisseau.

# Principe de lecture

# Valeur mesurée : ………….. mm								Valeur mesurée : ……………… mm

# Valeur mesurée : ………………mm								Valeur mesurée : ………………mm

# Valeur mesurée : ………………mm 									Valeur mesurée : ………………mm

# APPLICATION

- Réaliser le croquis en perspective du prisme. Attention à la propreté.

- A l’aide du pied à coulisse fourni, Mesurer précisément et Compléter la cotation manquante du Prisme :

- Réaliser le croquis en perspective du prisme. Attention à la propreté.

- A l’aide du pied à coulisse fourni, Mesurer précisément et Compléter la cotation manquante du podium :

- Réaliser le croquis en perspective de l’arbre. Attention à la propreté.

- A l’aide du pied à coulisse fourni, Mesurer précisément et Compléter la cotation manquante de l’arbre :

- Réaliser le croquis en perspective de la poulie. Attention à la propreté.

- A l’aide du pied à coulisse fourni, Mesurer précisément et Compléter la cotation manquante de la poulie :