| Capacités & Compétences terminales | On donne : | On demande : | On exige : | Bilan: A NA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1. Communiquer. C12. Exploiter des documents. | L’ensemble des supports d'information. | C123. Lire et traduire des documents ressources. | La lecture et la traduction des différents documents sont sans erreur |  |  |
| C2. Traiter – décider. C21. organiser son poste de travail et son intervention | Le site de production ou atelier de maintenance. La documentation technique, | C211. S'approprier les consignes de travail. | Les consignes de travail préconisées sont maîtrisées. |  |  |
| C3. Réaliser. C35. Régler des sous-ensembles, des composants | Le composant à régler | C352. A partir des relevés et des données constructeurs, réaliser les réglages pour remettre le système en conformité. | Les réglages satisfont aux conditions fonctionnelles. |  |  |
|  |  |  | A : acquis NA : non-acquis |
| Appréciation du professeur : | Note: … / 20 |
| Donné le: ……/……/…… | Rendu le : ……/……/…… | Temps passé : …… heures | Validation : |  |

Travail à réaliser.

1. En présence du professeur, indiquez oralement l’emplacement de chaque élément du G.M.P. à l’aide de la liste ci-dessous : (6 points)

- la pompe		 /0.5

- le moteur électrique		 /0.5

- l’orifice P		 /1

- l’orifice T		 /1

- le filtre retour		 /0.5

- le reniflard		 /0.5

- le manomètre		 /1

- le niveau d’huile		 /1

2. Réaliser le câblage à partir du schéma suivant : (3 points)		 /3

L’installation doit être réglée à 75 bar.

Lors du tarage du limiteur de pression, que se passe-t-il ? (1 point)

Modifiez le câblage pour que le GMP ne monte pas en pression lors du tarage. (3 points)

Faites le schéma correspondant. (4 points)

3. Indiquez les procédures de mise en marche et d’arrêt d’un GMP. ( 3 points)

Le respect des consignes relatives au travail en zone hydraulique est pris en compte pour l’évaluation.

# Text boxes

### Niveau :	2nde Bac Pro

### Séance : 	T.P.

Durée :	4 heures

Activités d’atelier :

# S621. Identifier les sous-ensembles, les composants.

# S623. Lire et traduire : le schéma hydraulique.

# S642. Effectuer : les connexions fluidiques.

Prérequis :

- connaître les composants d’un groupe moto-pompe;

ENONCE DE LA TACHE

CONDITIONS DE REALISATION

Nom:

Groupe : 	Date:

## FICHE

CONTRAT

ZONE HYDRAULIQUE

###### TP1.1 – Identification et câblage

#### Prévention des Risques Professionnels :

Respects des règles de sécurité concernant la zone de travail.